別表第１（第２条関係）

年　　月　　日

北島町長　　様

(申請者)（〒　　　－　　　　）

住　　所

フリガナ

氏　　名

電話番号

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

（鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。）

補助金の申請に当たり、補助対象となる補強コンクリートブロック造の塀を次のとおり点検しましたので、危険ブロック塀等に該当することを御確認願います。

なお、点検の結果は、事実に相違ありません。

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 2.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の高さ | 高さ２ｍを超える塀で、厚さ15㎝未満 | いいえ | はい |
|  |  | 高さ２ｍ以下の塀で、厚さ10㎝未満 |  |  |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径９㎜以上の鉄筋を配置している | はい | いいえ (不明) |
|  |  | 壁内に径９㎜以上の鉄筋が縦横80㎝以内の間隔で配筋されている |  |  |
| ４ | 控壁 (高さ1.2ｍ超の塀の場合) | 3.4ｍ毎に鉄筋が入った控壁が、径９㎜以上の鉄筋が配 筋された塀の高さの1/5以上突出している | はい | いいえ (不明) |
| ５ | 基礎 | 丈が35㎝以上で根入れ深さが30㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ (不明) |
| ６ | 傾き･ひび割れ | 全体的に傾いている、又は１㎜以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 判 定 |
| ７項目のうち、１つでも不適合がある場合、安全対策が必要 | いいえ | はい |

| 北島町確認欄 |
| --- |
| 受付印欄 | 確認対象の補強コンクリートブロック造の塀について、申請者からの点検内容を踏まえ以下のとおり確認しました。 |
|  | 確認結果 右の該当項目に チェックすること | □ 危険ブロック塀等に該当します。 |
|  |  | □ 危険ブロック塀等に該当しません。 |